云门禁控制器

2018-01-01

| 品名：云控制器 | 型号：M500NET | 尺寸：215*125*23MM |
| --- | --- | --- |
| 工作电压：DC12V | 工作电流：<150MA | 工作温度：<65度 |
| 额定功率：<5W | 主板重量：约222克 | 断电保存数据：10年 |

工作原理

在门禁控制器上刷卡（身份证、二维码）后，实时传输到云端服务器，服务器处理接收到的数据，向控制器做出应答，控制器根据应答做出对应的反应，比如开门。

要求设备和服务器之间保持网络通信，可选TCP、UDP、Http 3种协议。

特性

- 支持2个WG读卡器接口，支持WG2、WG34、WG32等协议，通过工具可配置。

- 一组485接口，2组按钮开关量输入，2组报警输入，2个继电器控制输出，1个继电器报警。

- 485转换板支持2个232输入，如二维码扫描仪、二代身份证采集仪。

- 485支持语音模块，实时现场播报合成语音，如“欢迎光临，李经理！”，由服务器软件控制。

- 支持LCD屏幕显示，实现现场屏幕显示。

- 支持TCP/IP、UDP、Http协议。

- Http协议支持域名和IP地址服务器，支持自定义URL路径，适合云端应用开发。

- 支持485通讯传输，可以实现自有485设备通讯控制。

- 支持二代身份证采集仪，可以采集身份证信息，不包括照片。

- 支持AES128加密，自定义密码，数据更安全。

- 支持DHCP，自动获取IP地址，安装更简单。

- 提供SDK开发包，以及Demo代码。

云在线门禁控制器应用场景

【场景1】

无人值守的自助设施的门禁管理，如24小时的ATM机。

【场景2】

分布地域大的工厂和场地，不方便局域网布线的地方，如果方圆几公里的化工厂的各个大门、基站、气象站、环境监测站、电力变压站、连锁店等。

【场景3】

临时性的公共场所，如几天的展览馆入口。

【场景4】

无人值守的公益性区域，如公园、展览馆等。

【场景5】

售票分散的收费场所，如主题公园、游乐场所。如“世界之窗”。

【场景6】

有众多公司单位工厂的公共入口，可以开发具有多企业登录的管理系统。

【场景7】

小区入口，可以专门设置访客自助门禁点，可以用手机扫描门口二维码，向业主（管理中心）申请进入密码许可。

【场景8】

所有以上场景，都可以通过发送二维码信息给客人，客户收到二维码后作为进入的凭证。

【场景9】

所有以上场景，都可以自行开发服务器系统，实现各种使用身份证和二维码信息的票务系统，根据收到的身份证和二维码进行鉴别，鉴别中采用各种业务逻辑进行运算，从而实现各种业务需求。

【场景10】

所有需要门禁控制的项目，如极客、快速实现的项目等。

云在线门禁控制器部署方案

【方案1—局域网】

云门禁控制器—局域网交换机—私有云(服务软件)

【方案2—因特网】

云门禁控制器—局域网交换机—路由器——因特网—云服务

【方案3—路由器】

云门禁控制器—路由器——因特网—云服务

【方案4—WiFi】

云门禁控制器—AP路由器—WiFi—无线路由器——因特网—云服务

【方案5—4G】

云门禁控制器—4G路由器(SM卡)—4G网络——因特网—云服务

【方案6—手机】

云门禁控制器—AP路由器—WiFi—手机热点——因特网—云服务

网络配置界面

文件结束！